招标参数

- ★测试方法：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供两种光学检测波长供选择

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、PC、PS、AT-III、D-Dimer、FDP等

- 检测速度：PT单项测试速度≥180Ts/h

- 拥有原厂配套试剂，D二聚体试剂的深静脉血栓阴性排除率≥97%

- 运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式

- ★测试通道：6个测试通道，其中4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，2个光学法测试通道，可并行检测

- ★加样针：试剂针1根、样品针1根双针独立，均具有液面感应功能，试剂针采用一体化整体瞬间快速加热功能，保证试剂温度恒定

- 测试杯：转盘式测试杯，可连续进杯，一次装载800个以上

- 预温位：≥10个；试剂位≥15个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能

- 样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管

- 急诊功能：不需要单独急诊位、任意孔位均可实现急诊优先功能

- 清洗位：独立的试剂针、样品针双针清洗位，避免交叉污染

- 仪器控制：采用工作站实现仪器控制功能，USB、RS232、RS485接口任选

- 中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果，中文综合报告单，报告单模式开放自定义

- 投标产品被列入《省级政府采购自主创新产品名录》，并取得证书

- 制造商有5年以上生产历史，同品牌凝血仪本省内装机量达到200台以上